МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА.

# Домашнее задание №2

по курсу ОКП

(3 курс 6 семестр)

Расчет и проектирование валов и опор

механических передач.

Расчет и проектирование валов и опор

механических передач.

Задание:

В соответствии с вариантом задания (Таблица 8) произвести:

1. Расчёт вала;

2. Расчёт и подбор шарикоподшипников;

3. Расчёт опор с трением скольжения;

4. Провести сравнительный анализ типов опор;

5. Выполнить на листах формата А4 чертёжи вала с опорными узлами для обоих типов опор.

Список рекомендуемой литературы:

- Методические указания по выполнению домашнего задания «Проектирование опор вала передач». Т.И. Виляевская, Е.В. Веселова, М.: МВТУ, 1979

- Расчет подшипников качения и проектирование подшипниковых узлов.

В.И. Матвеев. М.:МВТУ, 1978,

- Расчет и конструирование подшипников скольжения приборов.

Е.В. Веселова, Н.И.Нарыкова. Изд. МВТУ, 1982

- Атлас конструкций опор приборов. А.Н.Котов. М.:МВТУ, 1978

- Справочник «Подшипники качения». М.А.Бейзельман и др. М.:Машиностроение, 1975

РАСЧЁТ    ВАЛА.

1.	Выбрать материал вала и определить его механические характеристики (Таблица 6):

[σ], [τ], E, G.

[

2.	Определить диаметр вала и его конструкцию из расчетов на прочность и жесткость.

РАСЧЁТЫ   НА ПРОЧНОСТЬ.

Если на вал или его участок действует только крутящий момент Мк, то его диаметр можно определить из условия прочности на кручение

При одновременном действии крутящего МК и изгибающего МИ моментов расчёт можно вести через приведённый момент МПР в опасном сечении по формуле:

РАСЧЁТЫ   НА   ЖЁСТКОСТЬ.

С целью   уменьшения   упругого   мёртвого   хода в точных механизмах крутильная жёсткость валиков определяется условием

где [φ]-допустимая   величина  угла закручивания валика на рабочей длине  (при расчёте принять [φ]=20 угловых минут).

Тогда диаметр валика на рабочем участке определяется по формуле

Для уменьшения возможных перекосов,   появления люфта и заклинивания передачи необходимо провести проверку размеров валов из   условия изгибной жёсткости по формуле

где :  - расчетная   величина   прогиба валика в месте установки колеса или шкива,

- предельно допускаемая   величина   прогиба.

В общем случае принимают , где L – расстояние между опорами или расстояние от колеса до ближайшей опоры при консольном креплении.

По результатам расчета определить необходимые размеры и конструкцию вала.

РАСЧЕТ   И   ПОДБОР   ШАРИКОПОДШИПНИКОВ.

Подшипники  качения  подбирают по  статической  или  динамической грузоподъемности. Условно принято, что при n<1 об/мин расчет производят по статической грузоподъемности СO, при n>1 об/мин - подшипники рассчитывают и подбирают по динамической   грузоподъемности С. При расчетах принять:

- температура в подшипниках не превышает 60°С;

- возможные перегрузки - в соответствии с номером варианта.

Расчетные формулы.

Расчётная статическая грузоподъёмность  определяется как

[H]

где  - эквивалентная статическая нагрузка, Н,

- коэффициент надежности (выбирается в зависимости от требований к лёгкости вращения в пределах = 0,5...2,5).

или

(если по расчётам )

Значения  - по таблице.

Расчётная динамическая грузоподъёмность определяется как

[H],

где -долговечность в часах,

n -частота вращения, об/мин,

Р -эквивалентная динамическая нагрузка, Н.

при

при

-приведены в таблицах 1,6,7.

V=1.2   при вращающемся наружном кольце.

V=l   при вращающемся внутреннем кольце.

Момент трения в шарикоподшипнике

[H∙мм];

[Н·мм];

| d (мм) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d ш | 0.68 | 1 | 1.59 | 2 | 2 | 2.38 | 3 | 3 | 3.5 | 3.96 |

Пользуясь атласом ЭПУ под ред.   О.Ф.  Тищенко выбрать конструкцию вала с опорами. Для всех вариантов ширину колёс   b  принять   4   мм.

РАСЧЕТ   ОПОР   С   ТРЕНИЕМ   СКОЛЬЖЕНИЯ.

1.Выбрать тип  и материал опор исходя из условий нагружения и эксплуатации.

2.Для  выбранных  материалов  цапф и втулок (корпуса) определить по таблицам:

допускаемое удельное давление [р],

допускаемое значение критерия теплостойкости [pv],

допускаемое значение напряжения изгиба [σ]И.

3.Определить параметр  по формуле

Обычно принимают . Если  не находится в допускаемом диапазоне, то необходимо выбрать другие материалы с другими и [р].

4.Определить диаметры цапф

Найденное значение d округляется и согласуется с расчётными диаметрами участков валика из условий прочности и жёсткости.

5.Находим длину цапфы

6.Проверяем найденные параметры цапф на соответствие критерию [pv]

Найденное значение  сравнить с ранее вычисленным (п.5) и выбрать наибольшее, имея ввиду, что при этом должно выполняться условие (п.3). Если оно не выполняется, то необходимо проанализировать результаты расчетов и соответственно изменить параметры опор.

7.Определить моменты трения в левой и правой опорах и к.п.д. опор:

Таблица №1. Значения X и Y для радиальных и радиально-упорных однорядных шарикоподшипников  (ГОСТ 18855-82)

| «,° |  |  |  | е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | X | Y |  |
| 0 | 0,014 0,028 0,056 0,084 0,110 0,170 0,280 0,420 0,560 | 1 | 0 | 0,56 | 2,30 1,99 1,71 1,55 1,45 1,31 1,15 1,04 1,00 | 0,19 0,22 0.26 0,28 0,30 0,34 0,38 0,42 0,44 |
| 12 | 0,014 0,057 0,110 0,170 0,290 0,570 | 1 | 0 | 0,45 | 1,81 1,46 1,22 1,13 1,04 1,00 | 0,30 0,37 0,45 0,48 0,52 0,54 |
| 18 26 36 | - - - | 1 | 0 | 0,43 0,41 0,37 | 1,00 0,87 0,66 | 0,57 0,68 0,95 |

Параметры радиальных однорядных шарикоподшипников типа 0000 (ГОСТ 8338—75*)

## Конструктивные параметры радиально-упорных однорядных шарикоподшипников

(ГОСТ 831—75*)

Таблица №2. Параметры радиальных однорядных шарикоподшипников типа 0000 (ГОСТ 8338-75*)

| Условное обозначение | Основные размеры, мм | z | С, Н | СО, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | В | г | Dw |  |  |  |
| Сверхлёгкая серия диаметров 8 |
| 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 0.2 | 1.300 | 9 | 420 | 190 |
| 1000085 | 5 | 11 | 3 | 0.3 | 1.588 | 9 | 635 | 280 |
| 1000088 | 8 | 16 | 4 | 0.4 | 2.000 | 10 | 980 | 500 |
| Сверхлёгкая серия диаметров 9 |
| 1000091 | 1 | 4 | 1.6 | 0.2 | 0.680 | 6 | 200 | 30 |
| 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 0.2 | 1.000 | 7 | 220 | 90 |
| 1000093 | 3 | 8 | 3 | 0.2 | 1.588 | 6 | 440 | 200 |
| 1000094 | 4 | 11 | 4 | 0.3 | 2.000 | 7 | 750 | 350 |
| 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0.4 | 2.000 | 8 | 850 | 400 |
| 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0.4 | 2.381 | 8 | 1160 | 570 |
| 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0.5 | 3.000 | 7 | 1580 | 790 |
| 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0.5 | 3.000 | 8 | 1750 | 900 |
| 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0.5 | 3.500 | 7 | 2100 | 1070 |
| 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0.5 | 3.969 | 7 | 2620 | 1380 |
| Сверхлёгкая серия диаметров 8 |
| 2000154 | 1.5 | 4 | 1.7 | 0.1 | 0.680 | 7 | 140 | 39 |
| 2000083 | 3 | 7 | 2.5 | 0.3 | 1.300 | 7 | 450 | 147 |
| 2000087 | 7 | 14 | 4 | 0.3 | 2.000 | 9 | 1170 | 440 |
| Особо лёгкая серия диаметров 1 |
| 13 | 3 | 9 | 3 | 0.3 | 1.588 | 6 | 440 | 190 |
| 17 | 7 | 19 | 6 | 0.5 | 3.969 | 6 | 2240 | 1180 |
| 18 | 8 | 22 | 7 | 0.5 | 3.969 | 7 | 2260 | 1380 |
| 100 | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 4.763 | 7 | 3600 | 2000 |
| Лёгкая серия диаметров 2 |
| 23 | 3 | 10 | 4 | 0.3 | 1.588 | 7 | 500 | 220 |
| 24 | 4 | 13 | 5 | 0.4 | 2.381 | 6 | 920 | 430 |
| 25 | 5 | 16 | 5 | 0.5 | 3.175 | 6 | 1500 | 760 |
| 26 | 6 | 19 | 6 | 0.5 | 3.969 | 6 | 2210 | 1180 |
| 27 | 7 | 22 | 7 | 0.5 | 3.969 | 7 | 2560 | 1380 |
| 28 | 8 | 24 | 7 | 0.5 | 3.969 | 7 | 2620 | 1380 |
| 29 | 9 | 26 | 8 | 1.0 | 4.763 | 7 | 3570 | 2000 |
| Средняя серия диаметров 3 |
| 34 | 4 | 16 | 5 | 0.5 | 1.588 | 7 | 1450 | 740 |
| 35 | 5 | 19 | 6 | 0.5 | 3.969 | 6 | 2170 | 1180 |

Таблица №3. Конструктивные параметры радиально-упорных однорядных шарикоподшипников (ГОСТ 831-75)*

| Условное обозначение | Основные размеры, мм | z |
| --- | --- | --- |
|  | d | D | В | Т | г | Dw |  |
| Тип 1006000. Серия диметров 9 |
| 1006094 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0.3 | 2.000 | 6 |
| 1006095 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0.4 | 2.000 | 7 |
| 1006096 | 6 | 15 | 5 | 5 | 0.4 | 2.381 | 8 |
| Тип 6000. Серия диаметров 1 |
| 6017 | 7 | 19 | 6 | 6 | 0.5 | 3.969 | 6 |
| 6100 | 10 | 26 | 8 | 8 | 0.5 | 4.763 | 9 |
| Тип 36000. Серия диаметров 1 |
| 36100 | 10 | 26 | 8 | 8 | 0.5 | 4.763 | 8 |
| Тип 46000. Серия диаметров 1 |
| 46100Ю | 10 | 26 | 8 | 8 | 0.5 | 4.763 | 8 |
| Тип 6000. Серия диаметров 2 |
| 6023 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.3 | 1.588 | 7 |
| 6025 | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.5 | 3.175 | 8 |
| 6026 | 6 | 19 | 6 | 6 | 0.5 | 3.969 | 6 |
| 6027 | 7 | 22 | 7 | 7 | 0.5 | 4.763 | 7 |
| 6028К | 8 | 24 | 7 | 7 | 0.5 | 4.763 | 8 |

*Грузоподъёмность радиально-упорных однорядных шарикоподшипников такая же, как радиальных однорядных соответствующей серии и диаметра.

Таблица №4. Характеристики материалов опор скольжения.

| Материалы трущихся поверхностей | Коэффициент трения f | [p] МПа | [pv] МПа м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь-бронза ОЦС | со смазкой 0,05 | 5 - 10 | 10-12 |
| Сталь-бронза ОФ | со смазкой 0.05 | 10-15 | до 20 |
| Сталь-бронза СЭО | без смазки 0.1-0.2 | 20-25 | 25 до 30 |
| Сталь-бронза АЖ, АЖС | без смазки 0.1-0.2 | 15-25 | до 20 |
| Сталь закалённая -чугун | со смазкой 0.06 | до 10 | - |
| Сталь закалённая -Сталь закалённая | со смазкой 0.08 | 15 | - |
| Сталь-текстолит | без смазки 0.25 | 20-25 | 25 |
| Сталь-полиамид | 0.15-0.21 | 10-15 | 15 |
| Сталь-металлокерамика | без смазки 0.4 | 4-5 | 0.7 |
|  | со смазкой 0.1 | 4-5 | 0.7 |
| Сталь- латунь ЛС59-1 | без смазки 0.14 | 10-12 | 10 |
|  | со смазкой 0.02 | 10-12 | 10 |
| Сталь - ситалл | 0.1-0.12 | - | - |
| Сталь-агат | 0.13 | - | - |
| Сталь - корунд | 0.15 | - | - |
| Сталь-рубин | 0.14 | - | - |

Таблица №5. Материалы для осей, валов и опор скольжения.

| Материал | ГОСТ | Прим. | Твердость | Е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НВ |  | МПа | МПа | МПа |
| Ст. 45 | 1050-74 | валы | 360 | 2.1 | 490 | 338 | 550 |
| Ст.20Х Ст.40Х | 4543-71 | валы, цапфы | 380 | 2.1 | 860 | 380 | 400 650 |
| БРОФ10-1 БРАЖ9-4 | 5017-74 1628-72 | втулки | 90-120 110 | 1.0 1.0 | 250 490 | 35 180 |  |
| ЛС59-1 | 1711-72 | втулки | 140 | 0.93 | 650 | 150 |  |
| Корунд Агат |  | втулки | 1860-2750 900-1000 | 3.4-3.8 0.78-0.88 | 187.5 |  |  |
| Текстолит ПТК | 5-72 | втулки | 34 | 5.0 | 90 | 20 |  |
| Фторопласт-4 | 1107-52 | втулки | 3-4 | 0.46-0.83 | 24.5 |  |  |
| Полиамидная смола П- 68 | 1598-73 | втулки | 14-15 | 0.023 | 55 | 15 |  |

Таблица №6. Значения коэффициента безопасности Кб.

| Характер нагрузки на подшипник | Значение Кб |
| --- | --- |
| Спокойная без толчков | 1,0 |
| Легкие толчки. Кратковременные перегрузки до 125% от расчетной нагрузки (например, узлы механизмов систем управления, работающие при вибрации) | 1,0-1,2 |
| Умеренные толчки. Вибрационная нагрузка. Кратковременная перегрузка до 150% от расчетной нагрузки (например, редукторы общего назначения) | 1,3-1,5 |
| Значительные толчки и вибрации. Кратковременная перегрузка до 200% | 1,8-2,5 |

Таблица №7. Значения температурного коэффициента Кт.

| Рабочая температура подшипника, С0 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение Кт | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,40 |

Таблица 8. Варианты домашнего задания.

| № вар. | Схема вала | Крутящий момент Мкр Н∙мм | Точка приложения нагрузки на колесе | Вариант нагружения колеса | Усилие на 1 колесе | Усилие на 2 колесе | Lh часы | d1 мм | d2 мм | Частота вращения об/мин | а мм | c мм | е мм | Ударные и вибр. нагрузки % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | F Н | FR Н | FA Н | F Н | FR Н | FA Н |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | 1 1 1 1 2 | 800 800 800 800 1000 | 1 2 3 4 1 | - - - - - | а а а а б | - - - - - | 40 40 40 40 50 | 16 16 16 16 25 | 10 10 10 10 15 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5000 10000 1000 1000 10000 | 40 40 40 40 40 | - - - - - | 800 800 800 800 1000 | 60 60 60 50 60 | 30 40 25 25 30 | - - - - - | 125 110 140 135 100 |
| 6 7 8 9 10 | 2 2 2 3 3 | 1000 800 1000 500 800 | 2 3 4 1 1 | - - - - - | в г а а б | - - - - - | 50 50 40 20 40 | 25 25 16 5 5 | 15 15 10 - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 5000 1000 5000 5000 5000 | 40 32 50 50 40 | - - - - - | 1000 500 1000 1000 10000 | 60 60 70 40 60 | 30 30 35 20 30 | - - - - - | 125 140 120 160 125 |
| 11 12 13 14 15 | 3 3 4 4 4 | 400 600 800 1000 1000 | 1 1 1 2 3 | - - - - - | в г г в б | - - - - - | 40 15 40 50 50 | 4 4 16 25 25 | - 14 10 15 15 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 10000 5000 10000 5000 5000 | 20 80 40 40 40 | - - - - - | 10000 5000 500 5000 800 | 60 50 50 40 50 | 30 20 25 25 25 | - - - - - | 100 150 140 135 160 |
| 16 17 18 19 20 | 4 5 5 5 5 | 800 800 800 800 1000 | 4 1 2 3 4 | - 2 3 1 2 | а а б г б | - а в а б | 40 40 40 40 40 | 16 16 16 16 20 | 10 20 - - 10 | - 20 20 20 10 | - 20 10 16 10 | - - - - 5 | 5000 5000 10000 5000 5000 | 40 40 40 40 50 | - 80 80 80 200 | 1000 1000 10000 5000 5000 | 60 60 50 50 50 | 30 15 20 20 20 | - 15 20 20 20 | 170 180 120 130 110 |
| 21 22 23 24 25 | 5 5 5 2 2 | 1000 1000 1000 1200 1200 | 2 3 4 1 3 | 2 3 1 - - | а а г в а | а в а - - | 40 40 50 25 40 | 20 16 10 5 10 | - 10 5 5 4 | 20 20 20 - - | 10 10 5 - - | - - - - - | 5000 10000 5000 1000 1000 | 50 50 40 96 60 | 100 100 100 - - | 1000 100 500 100 2000 | 60 50 50 40 60 | 15 20 20 15 30 | 15 20 20 - - | 125 160 175 200 150 |